## Slide 1: کنترل مواجهه شاغلین با سرب در محیط کار
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت اصفهان

## Slide 2: مقدمه
اولين كسي كه علائم مسموميت با سرب را شرح داد بقراط بود.
پاراسلسوس بيماري معدنچيان معادن سرب را شرح داد. رامازيني لرزش (ترمور) دست و فلج در كارگران كوزه گري كه با سرب تماس داشتند را كشف كرد.
سرب خاكستري رنگ ، چكش خوار ، مقاوم در برابر خوردگي، در بدن هيچگونه وظيفه حياتي ندارد. حدود عنصردر جدول تناوبی به عنوان فلز هستند. که یکی از آنها سرب می باشد.

## Slide 3: سرب فلز پر مصرف
سرب پس از آهن دومين فلز پر مصرف صنعتي محسوب مي شود. فعاليت هاي شغلي نظير كار با پودرها، مايعات و يا خميرهاي حاوي سرب، جارو كردن يا نظافت خشك محيط هاي آلوده به سرب، ذوب، سوزاندن، بريدن، سوراخ كردن، ماشينكاري، سند بلاست، تراشيدن، سائيدن، پرداخت كاري، جوشکاري سرب وتركيبات حاوي سرب به طور مستقيم در معرض تماس تنفسي با گرد و غبار و يا فيوم هاي سرب هستند. سرب و تركيبات آن در دو شکل آلي و معدني استفاده مي شوند.

## Slide 4: جذب سرب از طریق بدن
تماس با سرب معدني وتركيبات آن در محيط هاي شغلي به روش هاي تنفسي، گوارشي و پوستي انجام و زمينه ساز صدمات و مسموميت سربي در كارگران مي شود.
سرب نه تنها سلامتي افرادي را كه به اقتضاي شغلي مجبور به تماس با آن هستند را به خطر مي اندازد، بلکه يکي از شايع ترين آلاينده هاي زيست محيطي محسوب مي شود كه سلامتي جامعه و بويژه كودكان را به طور جدي به خطر مي اندازد.
كودكان دراثر تماس با رنگ هاي سربي به كار رفته در اسباب بازي ها و پوشش خوراكي ها و يا بر اثر تماس با سربي كه توسط والدين شان از محيط كار به منزل آورده مي شود به مسموميت مزمن مبتلا مي شوند.
سرب باعث کاهش جذب کلسیم و آهن در بدن می شود.

## Slide 5: بیماریهای ناشی از سرب
عوارض خونی
کم خوني (آنمي ) كه اغلب با رنگ پريدگي پوست همراه است و تناسبي با شدت بيماري ندارد.
سنتز هموگلوبين مهار ميشود. طول عمر گلبولهاي قرمز كاهش مي يابد .عوارض عصبي آنسفالوپاتي سربي(التهاب بافت مغز ناشي از سرب) بصورت حاد ومزمن ديده مي شود. سردرد , ضعف حافظه , اختلال در تمركز حواس , بيقراري , تحريك پذيري و سرگيجه ميباشد استفراغ ممتد و جهنده , بي حالي , خواب آلودگي , اغما و تشنج

## Slide 6: بیماریهای ناشی از سرب
عوارض عصبی
اختلال حركتي همراه با اختلال حسي خفيف بصورت درد بدن , حساس بودن عضلات و مفاصل , افزايش خستگي پذيري عضلات و لرزش خفيف , ضعف و كاهش قدرت عضلاني و لاغري عضلات افتادگي مچ در دست راست از عوارض شايع مواجهه با سرب می باشد.

## Slide 7: بیماریهای ناشی از سرب
عوارض کلیوی
مواجهه طولاني و شديد با سرب مي تواند منجر به بيماري كليوي پيشرونده و غير قابل برگشت شود كه اغلب همراه باهيپرتانسيون است. انكلوژن بادي (كمپلكس سرب , پروتئين) در هسته سلولهاي توبولهاي كليه اختصاصي است. بازجذب اسيد هاي آمينه , گلوكز , فسفات كاهش مي يابد ميزان اسيد اوريك خون افزايش مي يابد و كريستالهاي اسيد اوريك در مفاصل رسوب مي كنند(نقرس)

## Slide 8: بیماریهای ناشی از سرب
عوارض گوارشی
كاهش اشتها , اختلال در هضم غذا , احساس ناراحتي اپيگاستر بعد از خوردن غذا , اسهال و يا يبوست و دردهای شدید ،كوليك شكم ( قولنج سرب) و يبوست شديد میباشد. اسپاسم شکم و بيمار از درد به خود مي پيچد.
حاشيه بورتون: خطوط آبي رنگ روي لثه ها است كه در اثر رسوب سولفيد سرب در لثه ها بوجود مي آيد و فقط نشان دهنده مواجهه با سرب بوده و بيشتر در افرادي كه بهداشت دهان و دندان را رعايت نمي كنند ديده ميشود.

## Slide 9: بیماریهای ناشی از سرب
عوارض قلبی عروقی
در مراحل حاد مسموميت با سرب فشارخون بالا ميباشد هيپرتانسيون , آترواسكلروز , انفاركتوس ميوكارد و بيماري عروق مغز را پس ار مواجهه هاي شديد و طولاني مدت گزارش شده است. ساير عوارض كاهش باروري و قدرت توليد مثل آسيب جنين اختلال عملكرد تيروئيد، سرطانزائي

## Slide 10: گروه های حساس به کار با سرب
كارگران جوان زير 18 سال، زنان جوان در آستانه بارداري، افراد با مشکلات پزشکي خاص نظيراختلال در سيستم كليوي، توليد مثلي، عصبي، خوني مجاز به كار درصنايع و فرايندهاي زير نمي باشند.
1-فرايندهاي ذوب و پالايش سرب،كه نيازمند تماس نزديك با فرايندهاي ذوب و تصفيه سنگ معدن و يا موادي كه حداقل حاوي 5 درصد سرب هستند، مي باشند.
2- توليد باتري هاي سربي- كار دستي با سرب فلزي در بخش توليد ميله ها و صفحات سربي-كار دستي با اكسيدهاي سرب از جمله ليتاژ، اكسيد سرب قرمز و يا اكسيدهاي خاكستري تيره آن -تعمير باتري ها و صفحات سربي معيوب كه نيازمند تهيه و لکه گيري با خميرهاي اكسيد سرب هستند.
3- كار با موادي كه حداقل حاوي 5 درصد سرب هستند.
4-نظافت محيط هاي كاري آلوده به گرد و غبار سرب

## Slide 11: عوامل تشدید کننده
1- سن (جوان یا پیر بودن)
2- تغذیه
3- مواد آلرژی زا
4-فرم سرب
5- استعمال سیگار و یا الکل
6- نوع شغل
7- محیط زندگی در تسریع بیماری های ناشی از سرب تاثیر گذار می باشند

## Slide 12: روشهاي تشخيص بیماری
شرح حال كامل شغلي اندازه گيري غلظت سرب خون
اندازه گيريZPP خون
اندازه گيريALA در ادرار

## Slide 13: درمان
اولين اقدام جدا كردن فرد از تماس
داروهاي شلاته كننده مانندEDTA (اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد) دي پني سيلامين

## Slide 14: موارد مصرف
بيشترين مصرف در صنايع توليد باطري
صنايع كابل سازي از آلياژ سرب (قلع , آنتيموان و سرب )براي پوشش كابل
در صنايع الكترونيك از آلياژ سرب ( قلع و سرب ) جهت لحيم كاري
در صنايع اتومبيل سازي در ساخت رادياتور
در ساختمان سازي از ورق هاي سرب براي كاهش انتقال صدا و ارتعاش و محافظت از اشعه ایکس
در صنايع نظامي براي ساخت گلوله

## Slide 15: موارد مصرف
در صنایع چاپ از آلياژ هاي قلع , سرب و مس
در صنايع توليد رنگ وساخت پلاستيك بعنوان ماده رنگي و تثبيت كننده درصنايع توليد سراميك از سرب بعنوان ماده درخشان كننده چيني , لعابدرصنايع توليد حشره كش (آرسنات سرب)
در صنایع تولید بنزین(تترا اتیل و تترا متیل سرب)
در صنایع هواپیمایی
لحیم کاری
بلورسازی و لعابهای شیشه ای
تهیه ورنی

## Slide 16: تولید سرب و ترکیبات آن
استخراج از معادن سرب سرب از سنگ معدن گالن (PbS)، سروسیت (PbCO3) و آنژلسیت (PbSO4) تولید و سایر فراورده های آن از سرب خالص بدست می آیند. گالن مهمترین منبع اولیه استخراج سرب است که بیشتر به صورت ذخیره همراه با سایر کانی هایی که حاوی روی هستند وجود دارد. 70% تولیدات سرب اولیه از مخلوط سنگ معدن های سرب و روی بدست می آید. سنگ های معدن عمدتا حاوی 20% سرب و 30 % روی می باشند.

## Slide 17: ذوب و پالایش سرب
سرب ذوب شده از كنسانتره مواد تغليظ شده توليد مي شود. محصول اين مرحله سرب اوليه است. بازيابي سرب از پس ماندهاي حاوي سرب هم انجام مي شودكه محصول آن سرب ثانويه مي باشد. مواد خام براي توليد سرب ثانويه، پس ماندهاي توليد شده در حين فرايند هاي صنعتي و پس ماندهاي بازيافت شده بويژه از باطري هاي سربي قديمي مي باشند.

## Slide 18: حد مجاز سرب و ترکیبات آن در هوای تنفسی

## Slide 19: اندازه گیری غلظت سرب در هوای تنفسی
روش: NIOSH 7300 یا NIOSH 7300
نمونه گیر: فیلتر MCE و پمپ نمونه بردار فردی با دبی 1 تا 4 لیتر بر دقیقه
آنالیز: دستگاه جذب اتمی و ICP

## Slide 20: کنترل تماس با سرب در محیط کار
روش هاي كنترل تماس با سرب به ترتيب اولويت عبارتند از حذف، جايگزيني، جداسازي و كنترل هاي مهندسي كه به صورت تركيب با هم نيز قابل استفاده هستند. پس از اعمال كنترل هاي فوق ريسك هاي باقيمانده با بهره گيري از تجهيزات حفاظت فردي و رعايت بهداشت فردي كنترل خواهند شد.

## Slide 21: حذف سرب از فرایند
مؤثرترين و بهترين روش حفاظت از سلامتي كارگران حذف سرب از فرايند مي باشدكه سبب مي شود كار در محيطي فاقد ريسك و خطر تماس با سرب انجام شود. براي مثال، استفاده از رادياتورهاي آلومينيومي با مخزن پلاستيکي در صنعت خودروسازي به جاي استفاده از رادياتورهاي مسي با مخزن لحيم كاري شده با سرب، استفاده از پايدار كننده هاي كلسيم/ روي به جاي پايدار كننده هاي با پايه سرب در محصولات پي وي سي مثال هايي از حذف سرب از فرايند توليد و محصول محسوب مي شوند

## Slide 22: جایگزینی
كارفرمايان بايستي در اولين فرصت نسبت به جايگزيني مواد حاوي سرب با مواد فاقد سرب اقدام كنند در غير اين صورت از مواد حاوي سرب كمتر يا حاوي تركيبات سربي با حلاليت پايين تر استفاده كنند. به اين ترتيب خطرات بهداشتي ناشي از تماس باسرب حذف و يا به حداقل خواهند رسيد. جايگزيني ياتاقان هاي سربي با ياتاقان هاي ساخته شده برپايه قلع، جايگزيني رنگ سفيد پايه سربي با رنگ سفيد پايه دي اكسيد تيتانيوم، جايگزيني رنگ هاي حاوي% 21 سرب با رنگ هاي حاوي% 2سرب، استفاده از لعاب پايه سربي به شکل دوغابه به جاي استفاده از مواد پودري به منظور كنترل انتشار گرد و غبار، نمونه اي از روش هاي جايگزيني محسوب می شوند.

## Slide 23: کنترل های مهندسی
در محيط هاي كاري كه كارگران حداقل به مدت 31 روز در سال در معرض تماس با گرد و غبارسرب در غلظت هايي بالاتر از حد مجاز هستند، كارفرما مي بايست با بهره گيري از كنترل هاي مهندسي اقدام به كاستن از غلظت سرب در هواي تنفسي به كمتر از 211 ميکروگرم در متر مکعب هوا كند. در غلظت هاي كمتر از 211 ميکروگرم در متر مکعب هوا مي توان به منظور كاستن از غلظت به كمتر از حد مجاز 51 ميکروگرم در متر مکعب هواي تنفسي از تركيبي از كنترل هاي مهندسي،اجرايي و ماسك هاي تنفسي استفاده كرد. اجراي كنترل هاي مهندسي نيازمند بررسي دقيق فرايندهاي توليد بوده و در مواردي توجيه دارد كه امکان جايگزيني سرب و مواد حاوي سرب با تركيبات كم خطر تر وجود ندارد. كنترل هاي مهندسي از نوع كنترل هاي فيزيکي هستند كه با كنترل انتشارآلودگي در نزديك ترين نقطه به منبع مانع از از انتشار گرد و غبار، فيوم و يا ميست به محيط كار و باعث كاستن از تراز آلودگي محيطي و تماس هاي كارگري مي شوند.

## Slide 24: سيستم تهويه موضعي
طراحي سيستم تهويه مؤثر و كارا با توجه به پارامترهاي زير امکان پذير است:- گازها، بخارات، گرد و غبار و فيوم هايي که توليد و منتشر مي شوند.- نحوه حركت و انتشار توده آلودگي همراه با جريان هاي هواي محيطي.- فرايندهايي كه داراي منابع انتشار آلودگي هستند.- تعداد كارگران و خصوصيات و ويژگي هاي كاري آنها در كنار منابع انتشار آلودگي- غلظت آلودگي در محيط كار و ميزان كنترل مورد نياز- قدرت آزادسازي منبع انتشار آلودگي.

## Slide 25: سيستم تهويه موضعي
جهت دستيابي به كنترل مؤثر، سيستم كنترلي را در نزديك ترين نقطه به منبع انتشار آلودگي نصب شود.
استفاده از هودهاي دريافت كننده به منظور كنترل انتشار آلودگي در منابع داغ نظير كوره هاي ذوب سرب، با توجه به ابعاد منبع انتشار بايد هود در ارتفاعي نصب شود كه مانع از ورود كارگر به منطقه عبور هواي آلوده شود.

## Slide 26: سيستم تهويه موضعي
نگهداري سرب يا مواد حاوي سرب و يا آلوده به سرب در بشکه ها و كيسه هاي غير قابل نفوذ وغير قابل نشتي (محصورسازي كامل) و استفاده از آنها در شرايط تهويه موضعي.- انجام كارها در اتاقك هاي نيمه محصور كه با ورود هواي تميز به داخل اتاقك و حذف اثرجريان هاي هوايي سرگردان در محيط كار مانع از انتشار سرب به هواي تنفسي مي شوند(محصور سازي جزئي)

## Slide 27: سيستم تهويه موضعي
سيستم تهويه بايد به نحوي استفاده شود كه بدون عبور جريان هواي آلوده از منطقه تنفسي كارگر قادر به كنترل آلودگي در منبع توليد باشد.نگهداري سرب يا مواد حاوي سرب و يا آلوده به سرب در بشکه ها و كيسه هاي غير قابل نفوذ وغير قابل نشتي (محصورسازي كامل) و استفاده از آنها در شرايط تهويه موضعي.- انجام كارها در اتاقك هاي نيمه محصور كه با ورود هواي تميز به داخل اتاقك و حذف اثرجريان هاي هوايي سرگردان در محيط كار مانع از انتشار سرب به هواي تنفسي مي شوند(محصور سازي جزئي).

## Slide 28: سيستم تهويه موضعي
به اصول ارگونومي در طراحي و استفاده از هود توجه كرده و از هماهنگي هود با كاري كه كارگرانجام مي دهد اطمينان حاصل شود.استفاده مجدد از هواي خروجي از سيستم تهويه در سالن توليد منوط به نصب فيلتر هپا در سيستم تهويه، همراه با فيلتر پشتيبان مطمئن و سيستم هاي پايش سرب در مسير هواي برگشتي به سالن است.فن به كار رفته در سيستم تهويه بايد بعد از فيلتر هپا نصب شود تا هرگونه نشتي و انتشار مجددآلودگي به هواي محيطي به حداقل برسد.

## Slide 29: بازديد دوره ای از سيستم تهويه موضعي
سيستم تهويه بايد در فواصل منظم به شرح زير بازديد و نتيجه بررسي و تست سيستم ثبت و حداقل به مدت 5 سال از تاريخ انجام، نگهداري شود.
-در شرايط كاري معمول: حداقل يك بار در فواصل 14 ماهه
-در ساير موارد: در فواصل زماني مناسب به تشخيص كارشناسي
- بازديد چشمي: حداقل هفته اي يك باردر بررسي سيستم تهويه كه هر 14 ماه يك بار انجام مي شود مي بايست تمامي سيستم از هود تا محل تخليه همراه با پارامترهاي عملياتي نظير سرعت ربايش، سرعت در كانال، فشار استاتيك به دقت بررسي شوند.
اندازه گيري كارايي سيستم كنترلي حداكثر 5 روز پس از هرگونه تغيير در محصولات، فرايندها و ساير سيستم هاي كنترلي كه ممکن است بر ميزان انتشار و تماس با آلودگي مؤثر باشند بايد انجام شود.

## Slide 30: اصلاح فرایند
دربرخي از موقعيت ها با اصلاح فرايند مي توان به نحو مؤثري از توليد و انتشارگرد و غبار و فيوم هاي سرب به محيط كار كاست. برخي از مهمترين روش هاي اصلاح فرايند به شرح زير مي باشند:
- استفاده از روش هاي كاري مرطوب
- لايه برداري رنگ هاي سربي قديمي با آب تحت فشار به جاي شعله و كاردك
- نظافت محيط كار به روش هاي مکشي و يا روش هاي مرطوب
- بريدن سرب يا فلزات حاوي سرب با اره يا وسايل برشي سرد به جاي برش كاري با ترچ هوابرش، يا قوس الکتريکي
- استفاده از سرب به شکل امولسيون، دوغاب و يا خمير
-كنترل دماي مذاب به كمتر از 451 درجه سانتيگراد وكاهش معني دار در انتشار فيوم هاي سرب

## Slide 31: اصلاح فرایند
محصور سازي كامل سرب، مواد حاوي سرب و يا آلوده به سرب در بشکه ها و كيسه هاي غير قابل نفوذ و غير قابل نشتي و استفاده از اين منابع در شرايط تهويه موضعيمرطوب سازي سرب در فرايندهاي آسياب خيس و يا فرايندهاي توليد خميرمرطوب سازي كف كارگاه و سطح ميزهاي كار كه بر روي آنها فعاليت هايي نظير توليد خمير، اندود سازي سطوح تيغه هاي باطري ها با خمير انجام مي شود. كارايي اين روش فقط تا زماني كه سطوح مرطوب هستند مي باشد و پس از آن انتشار گرد و غبار افزايش مي يابد. استفاده از روش مرطوب در موارد زير ممنوع است:
- در كنار كوره ها بواسطه احتمال ايجاد خطر انفجار
- در مجاورت مواد سربي حاوي آرسنيك و آنيموان كه منجر به توليد گازهاي آرسين و آستيبين مي شود.

## Slide 32
در زمينه كنترل و پيشگيري از پخش و انتشار سرب در محيط كار مواردی قابل به ذکر مي باشد:
نگهداري پسماند هاي سربي در ظروف دربسته
- استفاده از سيستم هاي تهويه مجهز به سيستم غبار گير
- جلوگيري از انتقال ناخواسته سرب به خارج از محل كار توسط كارگر با لباس و بدن آلوده
- مکان يابي محل تأسيسات شستشو، دوش و تعويض لباس به نحوي كه كارگران بدون عبوراز بخش رفع آلودگي امکان ورود به ساير نواحي تميز را نداشته باشند.

## Slide 33: کنترل های اجرایی
اين كنترل ها در واقع سيستم هاي كاري هستند كه نقش مکمل در پيشگيري و يا كاستن از ريسك تماس با سرب دارند. در صورتي كه با اجراي ساير روش هاي كنترلي باز هم برخي از خطرات كنترل نشده و مقداري ريسك باقيمانده در محيط وجود داشته باشد كنترل هاي اجرايي توجيه پيدا مي كنند. اطلاعات، دستورالعمل ها و آموزش، نظافت مناسب محيط كار، طراحي مناسب محيط كار، محلهاي شستشو و دوش، غذاخوري تميز و محل استراحت جداي از محيط كار، فرايندهاي كار ايمن، تعمير و نگهداري مناسب، چرخش شغلي، تغيير در الگوهاي كاري، ممانعت از اضافه كار كارگران، علائم و نشانه ها، زمان بندي كارها، به كار گيري برنامه مراقبت پزشکي در گروه كنترل هاي اجرايي قابل بررسي هستند.

## Slide 34: نظافت محيط كار
مناطق و ايستگاه هاي كار با سرب بايد تميز و عاري از گرد و غبار سرب باشند. اين مهم در گروتعامل كارفرما و كارگران است. تميز سازي منظم محيط كار، نقش مؤثري در كاستن از تماس هايتنفسي وگوارشي با سرب دارد.
- نظافت سطوح آلوده به سرب در وهله نخست بايستي با سيستم مکشي(فشار منفي) مجهز به فيلترهپا، ترجيحاً از نوع مركزي و در غير اين صورت با دستمال مرطوب انجام شود.
- روش نظافت بايد مانع از انتشار آلودگي به محيط كار و ساير نواحي تميز شود. استفاده از هواي فشرده و يا جاروي خشك ممنوع است. نظافت با جاروي برقي مركزي و يا متحرك مجهز به فيلتر هپا و درغير اينصورت با استفاده از روش هاي تر نظير نظافت با دستمال مرطوب مجاز مي باشد.

## Slide 35: تجهیزات حفاظت فردی
کارايي وسايل حفاظت فردي وابسته به استفاده صحيح از آنها از سوي كارگران است، از اينرو اتکاءبه وسايل حفاظت فردي در زمينه كنترل ريسك توصيه نمي شود.- در مواردي كه نياز به استفاده طولاني و يا در مواقعي كه نياز به مهارت در كار، راحتي در ديد وكنترل فرايند، و يا در مواردي كه آموزش لازم در زمينه استفاده صحيح از تجهيزات حفاظت فردي ارائه نشده باشد تمايلي به استفاده و يا استفاده صحيح از اين وسايل وجود ندارد.- استفاده از اين تجهيزات به عنوان يك گزينه در زمينه كنترل ريسك منوط به نظارت دقيق و مداوم است. بر اين اساس كنترل ريسك بايد ترجيحاً به روش هاي ديگر انجام و از اين وسايل تنها به عنوان راه حل موقتي و يا حداقل در جاهايي كه امکان كنترل تماس با استفاده از ساير روش هاي كنترلي مهندسي يا عملياتي امکان پذير نباشد، استفاده شود.

## Slide 36: تجهیزات حفاظت فردی
درصورت خرابي سيستم هاي كنترلي،كارگر به اتکاي تجهيزات حفاظت فردي مجاز به كار باسرب نمي باشد. براي مثال استفاده از دستگاه فرز دستي براي برداشت پوشش هاي رنگي حاوي بيش از 11 درصد وزني سرب در يك شيفت كاري در فضاي محصور شده فاقد سيستم تهويه مناسب با استفاده از وسايل حفاظت تنفسي نمونه اي از اين نوع هستند. تحت اين شرايط به دلايل مختلف نظير عدم انطباق مناسب ماسك با صورت، خرابي ماسك و... تماس تنفسي قابل ملاحظه اي رخ مي دهد.

## Slide 37: وظایف کارفرمایان در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
در اغلب موارد كارفرمايان از ناايمن بودن محيط هاي كار بي اطلاع بوده و شرايط لازم براي مواجهه پرسنل با سرب و تركيبات آن را فراهم مي كنند. كارگران حق دارندكه در مقابل تماس با سرب محافظت شده و تماس آنها با سرب به حداقل ممکن برسد.كنترل تماس هاي شغلي و بهسازي محيط كار تنها در سايه مشاركت كارفرما و كارگران قابل دستيابي است.
-كارفرمايان وظيفه دارند محيط كار را به نحوي ايمن سازي كنند كه تماس كارگران با سرب كنترل شود و در جاهايي كه اين كار به لحاظ فني يا عملياتي امکان پذير نيست، تا حد امکان كنترل شده باشد.
-كارفرما موظف است بر اساس اولويت بندي اقدامات كنترلي در برنامه ارزيابي ريسك اقدام به ايمن سازي ايستگاه هاي كاري و محيط كاري نمايد.
- مسئوليت صيانت از سلامتي افراد بازديد كننده از محل كاركه به طور اتفاقي و ناخواسته در معرض تماس با سرب قرار مي گيرند بر عهده كارفرما است.

## Slide 38: وظایف کارگران در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
كارگر مسئول رعايت جنبه هاي ايمني و بهداشت در كاري كه انجام مي دهد مي باشد.انجام مي شودكه توسط كارفرما تأمين شده نظير سيستم تهويه،سيستم هاي نظافت فشار منفي، سيستم هاي كنترل دما، تجهيزات حفاظت فردي و...
- رعايت دستورالعمل هاي كار ايمن، رفع آلودگي پيش از ورود به غذاخوري، خروج از محل كارو...
- پرهيز از خوردن، نوشيدن و يا جوئيدن آدامس و استعمال سيگار و يا آوردن خوراكي، نوشيدني ويا سيگار به محل كار
- صرف غذا، نوشيدني و استعمال دخانيات در محل هاي تميز و عاري از آلودگي به سرب كه ازسوي كارفرما معين شده اند.
- شسشتوي دست وصورت و ياتعويض لباس و يا لباس هاي حفاظتي آلوده پيش از ورود به غذاخوري يا محل صرف نوشيدني