## Slide 1
بهناز شفیعی
کارشناس حوادث شیمیایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

## Slide 2: مقدمه
امروزه استفاده از مواد شیمیایی از استفاده روزمره در زندگی تا استفاده آنها در صنایع بسیار گسترده است.
در کنار فوایدی که این مواد شیمیایی دارد پتانسیل اثرات نامطلوب هم نیز دارند و می توانند برای انسانها و محیط زیست آسیب رسان باشند.
تعدادی از کشورها و یا سازمانها قوانین و مقررات پیشرفته ای برای استفاده ایمن از مواد شیمیایی مثل برچسب ها و SDSها دارند.

## Slide 3: مقدمه
ممکن است اطلاعات کشورها شبیه به هم نباشد و متفاوت با یکدیگر باشد و از آنجا که استفاده و تولید مواد شیمیایی به صورت یک تجارت بین المللی است نیاز هست که طبقه بندی خطرات مواد شیمیایی به صورت هماهنگ در کل جهان باشد که این امر موجب تهیه GHS توسط سازمان ملل گردید.

## Slide 4: GHS چیست؟
یک سیستم هماهنگ جهانی برای طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی است (Globally Harmonized System). که مورد توافق بین المللی برای استانداردسازی و ابلاغیه طبقه بندی خطرات مواد شیمیایی است.

## Slide 5: GHS چیست؟
GHS یک دستور بین المللی است که توسط کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در سال 1992 صادر شد که در پاسخ به پیمان نامه مواد شیمیایی شماره 170 و توصیه مواد شیمیایی شماره 177 سازمان ملل در سال 1990است، اتخاذ این اسناد موجب یک سیستم برای طبقه بندی و برچسب گذاری خطرات شد.

## Slide 6: اهداف GHS
افزایش حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست به وسیله تهیه سیستم بین المللی ارتباط خطرات
تهیه یک چارچوب به رسمیت شناخته شده برای کشورهایی که فاقد سیستم موجود هستند.
کاهش نیاز به تست و ارزیابی مواد شیمیایی
تسهیل تجارت مواد شیمیایی در سطح بین المللی

## Slide 7: اهداف GHS
افزایش حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست به وسیله تهیه سیستم بین المللی ارتباط خطرات
تهیه یک چارچوب به رسمیت شناخته شده برای کشورهایی که فاقد سیستم موجود هستند.
کاهش نیاز به تست و ارزیابی مواد شیمیایی
تسهیل تجارت مواد شیمیایی در سطح بین المللی

## Slide 8: چطور GHS با ILO و استانداردهای کار بین المللی ارتباط دارد؟
ILO به وسیله چارچوب قانونی اش در رابطه با مواد شیمیایی به تقویت و ایجاد هم افزایی با GHS کمک می کند. تعدادی از استانداردهای بین المللی کار (ILS) نیازمند اجرای اجزا GHS هستند.

## Slide 9: چطور GHS با ILO و استانداردهای کار بین المللی ارتباط دارد؟
بعضی از استانداردهای بین المللی کار با GHS ارتباط بسیار نزدیکی دارند. مانند:
C155: پیمان نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1988
C167: پیمان نامه ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی 1988
C170: پیمان نامه مواد شیمیایی 1990
C174: پیمان نامه حوادث بزرگ صنعتی 1993
C176: پیمان نامه ایمنی و بهداشت در معادن 1995
C184: پیمان نامه ایمنی و بهداشت در کشاورزی 2001
C187: پیمان نامه چارچوب ترویج ایمنی و بهداشت شغلی 2006

## Slide 10: چطور GHS با ایمنی و بهداشت شغلی مشارکت دارد؟
مرحله اول: شناسایی خطرات
طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس خصوصیات ذاتی آنها
مخابره خطر به وسیله برچسب، SDS و آموزش
مرحله اول به عنوان هسته و قلب GHS یک جزء ضروری در ایمنی کار با مواد شیمیایی است.

## Slide 11: چطور GHS با ایمنی و بهداشت شغلی مشارکت دارد؟
مرحله دوم: ارزیابی ریسک
ارزیابی نحوه استفاده از مواد شیمیایی در محیط کار
در نظر گرفتن اقدامات کنترلی موجود به منظور کاهش خطرات
در حالی که خطرات مواد شیمیایی ذاتی می باشد، خطرها وجود ندارند، بنابراین بسته به سطوح اقدامات کاهش ریسک اعمال شده متفاوت خواهد بود.

## Slide 12: چطور GHS با ایمنی و بهداشت شغلی مشارکت دارد؟
مرحله سوم: استفاده ایمن از مواد شیمیایی
اگر اقدامات کاهش ریسک اعمال شده کافی باشد، سطح ریسک قابل قبول است و این می تواند به عنوان استفاده ایمن از مواد شیمیایی در نظر گرفته شود.
در غیر این صورت، باید مشخص شود که چه اقدامات کنترل ریسک برای کاهش خطر تا سطح استفاده قابل قبول و ایمن مورد نیاز است.

## Slide 13: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات
خطرات فیزیکی
خطرات بهداشتی
خطرات زیست محیطی

## Slide 14: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
درجه خطرات
اثرات خطر با افزایش شماره گروه کاهش می یابد.
گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4
بیشترین خطر
کمترین خطر

## Slide 15: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
1-2 مواد قابل انفجار
مواد قابل انفجار مواد جامد یا مایعی هستند که قادرند به خودی خود توسط واکنشهای شیمیایی تولید گازهای انفجاری نمایند و به محیط اطراف خود در اثر انفجار آسیب برسانند.
مانند TNT

## Slide 16: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
تقسیم بندی مواد قابل انفجار
تقسیم بندی | مشخصات
1-1 | خطر انفجار گسترده
2-1 | خطر پرتاپ
3-1 | خطر آتش و خطر پرتاپ ذرات خرد
4-1 | خطر غیر قابل توجه
5-1 | مواد غیر حساس با خطر انفجار گسترده
6-1 | مواد فوق العاده غیر حساس که خطر انفجار گسترده ندارند

## Slide 17: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
2-2 گازهای قابل اشتعال
گازهای قابل اشتعال گازهایی هستند که در درمای 20 درجه سانتیگراد و فشار 101/3 کیلو پاسکال داری (دما و فشار استاندارد) دارای خاصیت اشتعال هستند.
مانند متان، پروپان، بوتان، اتیلن، استیلن و...

## Slide 18: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
3-2 آئروسلهای قابل اشتعال
آئروسلها گاز فشرده شده، مایع شده یا حل شده تحت فشار درون یک ظرف غیر قابل تعویض از جنس شیشه، فلز یا پلاستیک هستند و دارای خاصیت اشتعال می باشند.
مانند استیلن

## Slide 19: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
4-2 گازهای اکسیدکننده
گازهای اکسید کننده گازهایی هستند که به همراه اکسیژن باعث ایجاد احتراق یا کمک به آن می شوند.
مانند هر گاز حاوی اکسیژن (اکسید نیتروژن)

## Slide 20: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
5-2 گازهای تحت فشار
گازهای تحت فشار گازهایی هستند که در یک ظرف تحت فشار کمتر از 280 پاسکال و دمای20 درجه سانتیگراد قرار دارند و معمولاً مایع هستند.
مانند سیلندرهای استیلن

## Slide 21: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
گروه بندی گازهای تحت فشار
گروه | ضوابط
گازهای تحت فشار | در دمای °c 50 - کاملا گازی
گاز مایع | در دمای > °c 50 - تا حدی مایع
گازهای کاملاً سرد شده | به علت دمای پایین گاز تا حدی مایع
گازهای حل شده | حل شده در فاز مایع

## Slide 22: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
6-2 مایعات قابل اشتعال
مایعی است که دارای نقطه اشتعال کمتر از 93 درجه سانتیگراد می باشد.
مانند بنزین، گازوییل

## Slide 23: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
دسته بندی مایعات قابل اشتعال
دسته | ضوابط
1 | نقطه اشتعال > 23°c و نقطه جوش اولیه ≤ °c 35
2 | نقطه اشتعال > 23°c و نقطه جوش اولیه > 35 °c
3 | نقطه اشتعال≥ 23 °c و ≤ 60 °c
4 | نقطه اشتعال ≥ 60 °c و 90 °c ≤

## Slide 24: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
7-2 جامدات قابل اشتعال
جامدات قابل اشتعال جامداتی هستند که به آسانی قابل احتراق هستند و از طریق اصطکاک آتش می گیرند.
مانند کبریت، گوگرد و...

## Slide 25: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
دسته بندی جامدات قابل اشتعال
دسته | ضوابط
1 | پودرهای فلزی: زمان سوختن ≤ 5 دقیقه محصولات دیگر: در منطقه مرطوب آتش خاموش نشود و زمان سوختن < 45 ثانیه و سرعت سوختن mm/s 2/2
2 | پودرهای فلزی: زمان سوختن > 5 دقیقه و ≤ 10 دقیقه محصولات دیگر: در منطقه مرطوب آتش حداقل در 4 دقیقه خاموش شود و زمان سوختن < 45 ثانیه و سرعت سوختن mm/s 2/2

## Slide 26: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
8-2 مواد خود به خود واکنشگر
موادی جامد یا مایع هستند که در گرما ناپایدار هستند و حتی بدون حضور اکسیژن به سرعت تجزیه می شوند و گرما تولید می کنند.
مانند ؟

## Slide 27: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
طبقه بندی مواد خود به خود واکنشگر
نوع | ضوابط
A | می توانند سریع منفجر و سوخته شوند.
B | دارای خصوصیت انفجار اما گرمای ناشی از انفجار را تحمل می کنند
C | دارای خصوصیت انفجار در هنگامی که مواد نمی توانند سریع منفجر و سوخته شوند یا گرمای ناشی از انفجار را تحمل کنند
D | - تا حدی منفجر می شوند، به سرعت نمی سوزند و اثرات شدیدی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان نمی دهند. - به هیچ وجه منفجر نمی شوند، به آهستگی می سوزند و اثرات شدیدی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان نمی دهند. به هیچ وجه منفجر یا سوخته نمی شوند و اثرات خفیفی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان می دهند.

## Slide 28: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
طبقه بندی مواد خود به خود واکنشگر
نوع | ضوابط
E | به هیچ وجه نه منفجر می شود و نه می سوزد و اثرات خفیفی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان می دهند یا به طور کل هیچ اثری نشان نمی دهد.
F | نه می سوزد و نه منفجر می شود، فقط اثرات خفیفی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان می دهند یا به طور کل هیچ اثری نشان نمی دهد، همچنین قدرت انفجاری کمی هم نیز دارد.
G | به هیچ وجه نه می سوزد و نه منفجر می شود، تحت گرما اثراتی از خود نشان نمی دهد و حتی قدرت انفجاری هم ندارد.

## Slide 29: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
9-2 مایعات آتشزا
مایعاتی هستند که حتی به مقدار کم در اثر تماس با هوا به سرعت در عرض 5 دقیقه مشتعل می شوند.
مانند هیدروکربن های مایع

## Slide 30: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
10-2 جامدات آتش زا
جامداتی هستند که حتی به مقدار کم در اثر تماس با هوا به سرعت در عرض 5 دقیقه مشتعل می شوند.
مانند پودر آلومینیوم

## Slide 31: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
11-2 مواد خود گرمازا
مواد جامد یا مایعی هستند به غیر از مواد آتش زا که در اثر واکنش با هوا و بدون انرژی می توانند گرما تولید کنند.
مانند ؟

## Slide 32: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
12-2 موادی که در اثر تماس با آب از خود گازهای قابل اشتعال متصاعد می کنند
مواد جامد یا مایعی هستند که در اثر تماس با آب از خود گازهای قابل اشتعال خطرناک متصاعد می کنند.
مانند ؟

## Slide 33: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
طبقه بندی موادی که در تماس با آب از خود گاز قابل اشتعال متصاعد می کنند
طبقه بندی | ضوابط
1 | L/Kg/min≥ 10
2 | L/Kg/min <10 L/Kg/min≥ + 20
3 | L/Kg/h<10 ≥ + L/K/h 20
طبقه بندی نشده | > L/K/h 1

## Slide 34: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
13-2 مایعات اکسیدکننده
مایعاتی هستند قابل احتراق که به همراه اکسیژن باعث ایجاد یا کمک به احتراق مواد دیگر می کنند.
مانند اسید نیتریک، پرکلراتها و...

## Slide 35: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
14-2 جامدات اکسیدکننده
جامداتی هستند قابل احتراق که به همراه اکسیژن باعث ایجاد یا کمک به احتراق مواد دیگر می کنند.
مانند پرسولفاتها

## Slide 36: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
15-2 پراکسیدهای آلی
مایعات یا جامداتی هستند دارای ساختار دو والانس -0-0- و ممکن است مشتق پراکسید اکسیژن باشند که در آن پراکسیدهای آلی جایگزین یک یا دو اتم هیدروژن شده باشند.
مانند متیل اتیل کتون پراکسید

## Slide 37: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
طبقه بندی پراکسیدهای آلی
نوع | ضوابط
A | به سرعت می تواند منفجر و سوخته شود.
B | دارای خصوصیات انفجار است، اما به سرعت نه می سوزد و نه منفجر می شود، اما تحت گرما تمایل به انفجار دارد.
C | دارای خصوصیات انفجار است، اما در اثر گرما نمی تواند به سرعت منفجر و سوخته شود.
D | - تا حدی منفجر می شوند، به سرعت نمی سوزند و اثرات شدیدی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان نمی دهند. - به هیچ وجه منفجر نمی شوند، به آهستگی می سوزند و اثرات شدیدی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان نمی دهند. -- - به هیچ وجه منفجر یا سوخته نمی شوند و اثرات خفیفی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان می دهند.

## Slide 38: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
طبقه بندی پراکسیدهای آلی
نوع | ضوابط
E | به هیچ وجه نه منفجر می شود و نه می سوزد و اثرات خفیفی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان می دهند یا به طور کل هیچ اثری نشان نمی دهد.
F | نه می سوزد و نه منفجر می شود، فقط اثرات خفیفی هنگامی که تحت گرما هستند از خود نشان می دهند یا به طور کل هیچ اثری نشان نمی دهد، همچنین قدرت انفجاری کمی هم نیز دارد.
G | به هیچ وجه نه می سوزد و نه منفجر می شود، تحت گرما اثراتی از خود نشان نمی دهد و حتی قدرت انفجاری هم ندارد.

## Slide 39: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات فیزیکی که شامل 16 دسته می شوند:
16-2 خورنده فلزات
موادی هستند که از طریق واکنشهای شیمیایی باعث آسیب و حتی نابود شدن فلزات می شوند.
مانند اسید سولفوریک و...

## Slide 40: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
1-3 سمیت حاد
در سمیت حاد مواد سمی بر اساسLD50 وLC50 در 5 دسته تقسیم بندی شده اند.

## Slide 41: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
سمیت حاد | دسته 1 | دسته 2 | دسته 3 | دسته 4 | دسته 5
دهانی (mg/kg) | 5≤ | 5 > 50 ≤ | 50 > 300 ≤ | 300 > 2000 ≤ | ضوابط LD50 دهانی بین 2000 و 5000 میلی گرم بر کیلوگرم پیش بینی شده است. نشانه های اثرات مهم در انسانها* در دسته 4 هیچ مرگ و میری مشاهده نشده است* نشانه های مهم بالینی دردسته4* نشانه های به دست آمده از سایر مطالعات* *برای خطرات بیشتر که در دسته بندی ها نیامده
پوستی (mg/kg) | 50 ≤ | 50 > 200 ≤ | 200 > 1000 ≤ | 1000> 2000 ≤ | 
گازها (ppm) | 100 ≤ | 100 > 500 ≤ | 500 > 2500 ≤ | 2500 > 5000 ≤ | 
بخارها (mg/l) | 5/0≤ | 5/0 > 2 ≤ | 2 > 10≤ | 10 > 20 ≤ | 
غبار و مه (mg/l) | 05/0≤ | 05/0> 5/0≤ | 5/0> 1 ≤ | 1 > 5 ≤ | 
دسته بندی مواد سمی با سمیت حاد

## Slide 42: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
2-3 خوردگی یا تحریک پوست
خوردگی پوست به معنای ایجاد آسیب های برگشت ناپذیر در اثر استفاده مواد شیمیایی بیش از 4 ساعت می باشد.

## Slide 43: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
دسته بندی موادی که ایجاد خوردگی یا تحریک پوست می کنند
خوردگی پوست (دسته 1) |  |  | حساسیت پوستی (دسته 2) | سوزش خفیف پوست (دسته3)
فساد بافت پوستی: مشاهده نکروز حداقل در یک حیوان |  |  | عوارض جانبی برگشت پذیر در بافت پوستی نمره Draize : 4< 3/2≤ یا التهاب مداوم | عوارض جانبی برگشت پذیر در بافت پوستی نمره Draize : 3/2< 5/1≤
زیر شاخه 1A مواجهه < 3 دقیقه مشاهده < 1 ساعت | زیر شاخه 1B مواجهه < 1 ساعت مشاهده < 14 روز | زیر شاخه 1C مواجهه < 4 ساعت مشاهده < 14 روز |  | 

## Slide 44: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
3-3 آسیب جدی به چشم یا تحریک چشم

## Slide 45: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
دسته بندی موادی که باعث آسیب جدی یا تحریک چشم می شوند
آسیب های جدی به چشم (دسته1) | تحریک چشمی (دسته 2) | 
آسیبهای برگشت ناپذیر پس از 21 روز مواجهه نمره Draize : تیرگی قرنیه ≥ 3 ورم عنبیه > 5/1 | اثرات نامطلوب برگشت پذیر قرنیه، عنبیه و ملتحمه نمره Draize : تیرگی قرنیه ≥ 1 ورم عنبیه > 1 قرمزی ≥ 2 ادم ملتحمه چشم ≥ 2 | 
 | محرک زیر شاخه 2A برگشت پذیر در 21 روز | محرک خفیف زیر شاخه 2B برگشت پذیر در 7 روز

## Slide 46: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
4-3 حساسیت زا
حساس کننده های تنفسی موادی هستند که باعث تحریک شدید راههای هوایی سیستم تنفسی می شوند.
حساس کننده های پوستی موادی هستند که باعث پاسخ های آلژیک در اثر تماس می شوند

## Slide 47: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
5-3 جهش در توده های سلولی
موتاژن عاملی است که باعث افزایش در تعداد سلولها می شود. دسته بندی این مواد در جدول زیر آورده شده است.

## Slide 48: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
دسته بندی موادی که باعث جهش در توده های سلولی می شوند
معلوم/فرض شده (دسته1) |  | مشکوک/ممکن(دسته 2)
شناخته شده برای ایجاد جهش در توده های سلولی انسانی به صورت توارثی |  | - ممکن است شامل توارث جهش در توده های سلولی شود. - جهش توده های سلولی در بافت زنده به وسیله آزمایشات بر روی بافتهای مصنوعی اثبات شده است.
زیر شاخه 1A دلایل قطعی از مطالعات اپیدمیولوژیکی | زیر شاخه 1B نتایج قطعی در: - آزمایشات توارث سلولی در بافت زنده پستاندارن -آزمایشات توده های سلولی انسانی -آزمایشات جهش توده های سلولی در بافت زنده | 

## Slide 49: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
6-3 سرطان زایی
مواد سرطان زا مواد شیمیایی هستند که باعث القاء سرطان یا افزایش شیوع بیماری می شوند.

## Slide 50: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
دسته بندی مواد سرطان زا
مشکوک یا محتمل به سرطان زایی (دسته1) |  | سرطان زا (دسته2)
زیر گروه 1A مشکوک به سرطان زایی بر اساس شواهد انسانی | زیر گروه 1B محتمل به سرطان زایی بر اساس شواهد حیوانی | مشکوک به سرطان زایی برای انسان

## Slide 51: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
7-3 اثرات نامطلوب بر اندامهای تناسلی
موادی هستند که بر غدد تناسلی زنان و مردان بالغ اثر نامطلوب ایجاد می کنند.

## Slide 52: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
دسته بندی موادی که بر اندامهای تناسلی اثر نامطلوب دارند
طبقه 1 |  | طبقه 2 | طبقه اضافی
اثرات شناخته شده یا محتمل بر روی غدد تناسلی |  | بر اساس شواهد انسانی و حیوانی به همراه دیگر اطلاعات احتمالی | اثر بر شیردهی
دسته 1A شناخته شده بر اساس شواهد انسانی | دسته 1B محتمل بر اساس آزمایشات حیوانی |  | 

## Slide 53: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
8-3 سمیت ارگانهای سیستمیک در مواجهات حاد و مزمن
سیستم GHS بین مواجهات حاد و مزمن در اثرات انها بر روی ارگانهای هدف وجه تمایز قائل شده است. این اثرات شامل اثرات برگشت پذیر و غیر قابل برگشت پذیر، مرگبار، سیستمیک، مخدر، تحریک راههای هوایی تنفسی می باشند.

## Slide 54: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
دسته بندی مواجهات حاد مواد سمی
دسته1 سمیت های مهم در انسانها که از طریق مطالعات انسانی و اپیدمیولوژیکی و حیوانی به دست آمده است. | دسته2 اثرات مضر احتمالی بر انسان که از مطالعات بر روی حیوانها به دست آمده است. | دسته3 اثرات ناپایدار بر ارگانهای هدف که شامل اثرات مخدر و تحریک راههای هوایی می باشد.

## Slide 55: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
دسته بندی مواجهات مزمن مواد سمی
دسته 1 سمیت های مهم در انسانها که از طریق مطالعات انسانی و اپیدمیولوژیکی و حیوانی در غلظت های پایین به دست آمده است. | دسته2 اثرات مضر احتمالی بر انسان که از مطالعات بر روی حیوانها به دست آمده است.

## Slide 56: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
9-3 سمیت استنشاقی
سمیت استنشاقی شامل اثرات حاد شدید مثل التهاب ریه ناشی از مواد شیمیایی می شود. این اثرات از طریق ورود مستقیم مواد شیمیایی جامد یا مایع از طریق دهان یا بینی و یا ورود غیر مستقیم از طریق استفراغ و ورود مواد آلوده به نای و سیستم تنفسی تحتانی ظهور می کنند.

## Slide 57: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات بهداشتی که شامل 9 دسته می شوند:
دسته بندی مواد سمی استنشاقی
دسته 1: اثرات شناخته شده بر انسانها هیدروکربنها | دسته 2: اثرات احتمالی بر انسانها بر اساس مطالعات انجام شده بر روی حیوانات شناخته شده اند.

## Slide 58: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات زیست محیطی که شامل 2 دسته می شوند:
1-4 سمیت سمیت حاد برای آبزیان
سمیت حاد برای آبزیان به معنای خاصیت طبیعی مواد است که باعث آسیب به موجودات زنده آبی در مواجهات کوتاه مدت می شود.

## Slide 59: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات زیست محیطی که شامل 2 دسته می شوند:
2-4 سمیت سمیت مزمن برای آبزیان
سمیت مزمن برای آبزیان به معنای یک عامل بالفعل یا خاصیت حقیقی مواد است که باعث اثرات نامطلوب بر موجودات زنده آبی در مواجهات طولانی مدت می شود.

## Slide 60: GHS چه خطراتی را پوشش می دهد؟
خطرات زیست محیطی که شامل 2 دسته می شوند:
دسته بندی سمیتهای حاد و مزمن برای آبزیان
دسته حاد 1 سمیت حاد≤ mg/l1 |  | دسته حاد 2 سمیت حاد ≤ mg/l10 |  | دسته حاد3 سمیت حاد< mg/l100 | 
دسته مزمن 1 سمیت حاد≤ mg/l1 و فقدان توانایی کاهش سریع | دسته مزمن2 سمیت حاد ≤ mg/l10 و فقدان توانایی کاهش سریع |  | دسته مزمن3 سمیت حاد< mg/l100 و فقدان توانایی کاهش سریع |  | دسته مزمن4 سمیت حاد>mg/l100 و فقدان توانایی کاهش سریع

## Slide 61: PICTOGRAMها
GHS
خطر بهداشتی
شعله خارج از دایره
جمجه و استخوانهای متقاطع
محیط زیست
شعله
علامت تعجب
سیلندر گاز
خورنده
بمب در حال انفجار

## Slide 62: خطرات بهداشتی
- مواد سرطان زا
- محرکهای سیستم تنفسی
- سمیت برای اندامهای تناسلی
- سیستمیک
- جهش زا
- سمیت برای سیستم تنفسی

## Slide 63: شعله
- مواد قابل اشتعال
- مواد خود به خود واکنشگر
- مواد آتش زا
- مواد خود گرمازا
موادی که گازهای قابل اشتعال از خود منتشر می کنند
- پراکسیدهای آلی

## Slide 64: علامت خطر
- محرک
- حساسیت پوستی
- سمیت حاد (مضر)
- اثرات مخدر
- مجرای تنفسی
- سوزش آور

## Slide 65: سیلندر
- گازهای تحت فشار

## Slide 66: خورنده
خورنده و سوزاننده پوست
آسیب به چشم
خورنده فلزات

## Slide 67: بمب
- مواد قابل انفجار
- مواد خود به خود واکنشگر
- پراکسیدهای آلی

## Slide 68: شعله روی دایره
- اکسید کننده ها

## Slide 69: جمجمه و استخوان
- سمیت حاد

## Slide 70: محیط زیست
- سمیت برای محیط زیست

## Slide 71: کلمات نشانه (Signal Words)
این کلمات شدت خطرات ممکن ناشی از مواد شیمیایی و راهنمایی کردن افرادی که با این مواد در مواجهه هستند، جهت بکار بستن موارد احتیاطی را نشان می دهند.
Signal Words
Warning
(هشدار)
Danger
(خطر)

## Slide 72: کلمات نشانه (Signal Words)
Warning: برای خطرات با شدت کمتر استفاده می شود.
Danger: برای خطرات با شدت بالا استفاده می شود.

## Slide 73: عبارات خطر(Hazard Statement)
با توجه به دسته بندی (فیزیکی، بهداشتی و محیط زیست) خطرات را توصیف می کند.
مانند:
در صورت مواجهات طولانی مدت یا تکرار مواجهات حاد باعث آسیب جدی به چشم می شود.
اگر استنشاق شود سمی است.

## Slide 74: عبارات احتیاطی(Precautionary Statement)
اقدام به پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب مواد شیمیایی در حین استفاده، حمل و نقل یا ذخیره مواد شیمیایی
مانند
از حرارت دور نگه داشته شود و برای جلوگیری از جرقه و شعله در جای خنک و با تهویه خوب نگهداری شود.
در هنگام استفاده از مواد شیمیایی از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری شود.

## Slide 75: برچسب گذاری مواد شیمیایی به روش GHS

## Slide 76: برچسب گذاری مواد شیمیایی به روش GHS
1- کلمات نشانه
2- پیکتوگرام های مربوطه
3- مشخصات تولید کننده (نام، سایت اینترنتی و شماره تماس کارخانه تولید کننده)
4- عبارات احتیاطی
5- عبارات خطر
6- نام محصول

## Slide 77: برگه اطلاعات ایمنی SDS
شامل جزییات خطرات ویژه مواد شیمیایی در هنگام استفاده از آنهاست
کلیه تولید کننده ها، توزیع کننده ها و وارد کننده های مواد شیمیایی موظف به تهیه SDS ها هستند.

## Slide 78: برگه اطلاعات ایمنی SDS
مطاق با GHS شامل 16 قسمت می باشد
1- شناسایی ماده شیمیایی
نام ماده شیمیایی و مترادفهایی که با آنها شناسایی می شوند.
موارد مورد استفاده از مواد شیمیایی و یک خلاصه کوتاه از موارد ایمنی
SDS توسط چه سازمانی تهیه شده است
نام، آدرس و شماره تماس، فاکس، آدرس سایت و ایمیل تولید کننده و یا وارد کننده و شماره تماس اضطراری

## Slide 79: برگه اطلاعات ایمنی SDS
2- شناسایی خطرات مواد شیمیایی
دسته بندی خطرات با تمامی جزییات
کلمات نشانه
عبارات خطر
پیکتوگرامها
عبارات احتیاطی (شامل پیشگیری و پاسخ)
توضیح خطراتی که در دسته بندی خطرات به روش GHS نیامده است
مشخص شدن درصد مواد مختلف برای مواد شیمیایی که مخلوطی از چند ماده هستند و سمیت حاد آنها تشکیل دهنده مشخص نمی باشد.

## Slide 80: برگه اطلاعات ایمنی SDS
3- ترکیب بندی یا اطلاعات مربوط به ترکیبات
نام ماده شیمیایی
، مترادف
CAS Number
جرم ملکولی
چگالی
EC Number
درصد مخلوط مواد شیمیایی

## Slide 81: برگه اطلاعات ایمنی SDS
4- کمکهای اولیه
اطلاعات کمکهای اولیه برای افراد آموزش ندیده
کمکهای اولیه برای مواجهات استنشاقی، پوستی و چشمی و بلعی
نشانه های مهم در مواجهات حاد
پیشنهادات برای درمانهای فوری قبل از ارجاع به بیمارستان و مراکز درمانی

## Slide 82: برگه اطلاعات ایمنی SDS
5- اطفاء حریق
پیشنهاد برای وسایل اطفاء حریق مناسب
توصیه های مربوط به خطراتی که ممکن است در زمان حریق رخ دهد مثل تولید گازهای سمی حاصل از حریق
تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای آتش نشانان

## Slide 83: برگه اطلاعات ایمنی SDS
6- رهایش تصادفی
توصیه های لازم برای زدودن آلاینده های ناشی از ریزش، نشت و رهایش ماده شیمیایی برای پیشگیری و یا کاهش مواجهه افراد و محیط زیست
استفاده از پیشگیری هایی مانند حذف منبع و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب
اقدامات اضطراری شامل ساختارهایی برای تخلیه، ایزوله کردن در زمان لازم و لباسهای حفاظتی مناسب
روشها و وسایل لازم برای مهار مانند راههای زه کشی و سرپوش گذاری
راههای تمیز کردن مانند تکنیکهای مناسب برای خنثی سازی، آلودگی زدایی، تمیزکاری و مکش، جاذب و تجهیزات مورد نیاز برای مهار

## Slide 84: برگه اطلاعات ایمنی SDS
7- استفاده و انبارش
راهنماهای لازم برای استفاده های ایمن و فعالیت در شرایط ایمن در هنگام انبارش مواد شیمیایی
احتیاط های لازم برای استفاده های ایمن شامل توصیه برای استفاده از مواد شیمیایی ناسازگار،کاهش رهایش مواد شیمیایی به محیط زیست و تهیه توصیه های مناسب بهداشتی مثل خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن در محیط های کاری
توصیه های لازم برای وضعیت انبارش ایمن مانند تهویه مناسب

## Slide 85: برگه اطلاعات ایمنی SDS
8- راههای کنترل و تجهیزات حفاظت فردی
حدود مجاز مواجهه شغلی مربوط به سازمانهای OSHA، NIOSH و ACGIH
کنترلهای مهندسی مانند تهویه موضعی یا استفاده در محفظه های محصور
توصیه های لازم برای پیشگیری از بیماریها و صدمات ناشی از مواد شیمیایی مانند وسایل حفاظت فردی مناسب
تجهیزات حفاظت فردی ویژه مانند لباسها و تجهیزات حفاظت تنفسی

## Slide 86: برگه اطلاعات ایمنی SDS
9- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
شفافیت
بو
آستانه بویایی
PH
نقطه ذوب/انجماد
نقطه جوش
فشار بخار
پایداری
نقطعه اشتعال
چگالی
و...

## Slide 87: برگه اطلاعات ایمنی SDS
10- پایداری و واکنش با سایر مواد
واکنش پذیری ماده، ریسک آتش گیری و واکنش بخارات با اتمسفر در زمان انفجار
پایداری مواد شیمیایی در شرایط نرمال دمای اتمسفر و در شرایط نگهداری
تثبیت کننده های مورد نیاز برای نگه داشتن شرایط ثابت
نشانه هایی که باعث تغییرات فیزیکی ماده می شود
واکنش با پلیمرها که باعث افزایش فشار و دما می شود یا مواد دیگری تولید می شود
لیست شرایطی که باید ازآنها اجتناب شود مثل ارتعاش، شوک حرارتی و...
لیست سایر مواد شیمیایی که ماده می تواند با آنها شرایط خطرناک ایجاد کند
لیست شناسایی خطرات که در تجزیه ماده پیش بینی شده در زمان انبارش، حرارت و...

## Slide 88: برگه اطلاعات ایمنی SDS
11- اطلاعات سم شناسی
اطلاعات در مورد راههای مواجهه مانند استنشاقی، بلعی، پوستی و چشمی
توضیح در خصوص مواجهات مزمن و اثرات آنها
اندازه گیریهای سمیت مانند LD50
توضیف نشانه ها شامل علائم مرتبط با مواجهات با ماده
نشانه هایی که آیا ماده جزو لیست برنامه سم شناسی بین المللی (NTP) هست یا خیر از قبیل سرطان زایی

## Slide 89: برگه اطلاعات ایمنی SDS
12- اطلاعات اکولوژی
اطلاعات در مرود سمیت در محیط های آبی شامل اثرات مزمن و حاد برای موجودات آبی، پرندگان، زنبورهای عسل و گیاهان
وجود پتانسیل خطر ماده برای محیط زیست از طریق تخریب زیستی فرآیندهایی مثل اکسیداسیون و هیدرولیزه کردن
پتانسیل خطر برای خاک و آبهای زیرزمینی
سایر اثرات مخرب مانند تخریب لایه ازن و...

## Slide 90: برگه اطلاعات ایمنی SDS
13- ملاحظات دفع و انهدام
توصیف ظروف دفع مناسب
بکارگیری توصیه ها وروشهای مناسب دفع
توصیف خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که بر فعالیتهای دفع اثر می گذارند
احتیاطهای ویژه برای دفع در زمین

## Slide 91: برگه اطلاعات ایمنی SDS
14- اطلاعات حمل و نقل
UN Number
دسته بندی خطرات در حمل و نقل
شماره گروه بسته بندی
خطرات زیست محیطی در حمل و نقل
راهنمایی های لازم برای حمل و نقل به صورت BULK
سایر احتیاط های پیشگیرانه که کارگران حمل و نقل باید از آنها اطلاع داشته باشند.

## Slide 92: برگه اطلاعات ایمنی SDS
15- اطلاعات نظارتی
شامل شناسایی قوانین ایمنی، بهداشت و محیط زیست ویژه برای ماده شیمیایی

## Slide 93: برگه اطلاعات ایمنی SDS
16- سایر اطلاعات
شامل سایر مواردی که در 15 بند دیگر وجود ندارد اما باید در SDS گنجانده شود.

## Slide 94: برگه اطلاعات ایمنی SDS
کلیه کارگران باید قبل از کار با مواد شیمیایی SDS را مطالعه کنند.
هر کارگری که نیازمند اطلاعات اضافه تر یا دارای سوال در رابطه با مواد شیمیایی هستند باید از کارفرما یا سوپروایزر بپرسد.

## Slide 95: چه کسانی هدف قوانین GHS هستند؟
1- دولتها
2- مصرف کنندگان و تولید کنندگان مواد شیمیایی
3- کارفرمایان
4- کارگران