## Slide 1: طرح کهاب (کنترل، هدایت، انتقال و بازیافت)
مرکز بهداشت استان اصفهان
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندس سمیه حسن پور

## Slide 2
طرح کهاب در سال ۱۳۸۷ با دریافت مصوبه از هیات دولت به عنوان یک طرح ملی معرفی شد
هدف: کاهش آلودگی هوا و انتشار هیدروکربن‌ های تبخیر شونده از سوخت بنزین در محیط زیست
1. کاهش آلودگی هوا: طرح کهاب با کاهش تبخیر هیدروکربن‌های مضر از بنزین، به کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت هوای محیط زیست کمک می ‌کند. این اقدام به حفظ سلامت افراد و کاهش بیماری‌ های تنفسی و عوارض جانبی مربوط به آلودگی هوا کمک می کند.
2. کاهش خطرات زیست محیطی: با کاهش تبخیر هیدروکربن‌ ها، خطرات زیست محیطی که ممکن است به دلیل آلودگی آب، خاک و هوا به وجود آیند، کاهش یابد. این مزیت باعث حفظ تعادل زیستی و حفاظت از محیط زیست می ‌شود.
3. کاهش خطرات حوادث و انفجار: هیدروکربن‌های تبخیر شونده از بنزین می‌ توانند خطرات حوادث و انفجار را افزایش دهند. با استفاده از طرح کهاب و کاهش تبخیر هیدروکربن‌ ها، خطرات احتمالی حوادث و انفجارها در جایگاه‌ های سوخت کاهش می ‌یابد.
4. صرفه‌جویی در منابع انرژی: با کاهش تبخیر هیدروکربن ‌ها، مصرف بنزین کاهش می ‌یابد و در نتیجه منابع ارزشمند انرژی صرفه‌ جویی می ‌شود. این مزیت می ‌تواند به بهره‌ وری انرژی و حفظ منابع طبیعی کمک کند.

## Slide 3: اثرات نامطلوب بخارات بنزین
اثرات نامطلوب زيست محيطي
ايجاد پديده مه دود فتوشيميايي همراه با كاهش ديد، توليد ذرات ريز دوده، ايجاد باران هاي اسيدي، فرسايش خاك و بناهاي قديمي، تخريب زيست بوم آبي و جنگلها، تغيير در اقليم جهاني، تخريب لايه ازن، گرمايش زمين، اثرات مخرب در سلول هاي گياهي و جانوري، تبخير آب درياها، ذوب شدن يخ هاي قطبي
اثرات نامطلوب فيزيولوژيكي
تركيبات آلي فرارCompounds Volatile Organic يا به اختصار(VOC) ناشي از انتشار بخار بنزين براي سلامتي انسان ها مخاطراتي را ايجاد كرده است. اين اثرات را ميتوان به دو دسته تقسيم بندي كرد : اثرات زودگذر: شامل تحريك چشم و بيني و گلو، گيجي، سردرد، از دست دادن حافظه كوتاه مدت و اثرات مزمن: شامل سرطان زايي، جهش ژنتيكي، تولد نوزادان ناقص الخلقه، تاثير بر روي سيستم تنفسي و ...
اثرات نامطلوب اقتصادي
اگر ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور 80 ميليون ليتر در نظر گرفته شود با توجه به سه بار توليد بخار در طي مراحل بارگيري، دريافت و توزيع، حدود 240 هزارمترمكعب بخار بنزين در يك روز به هوا مي رود. ازهر 1000 ليتر بخار اشباع بنزين 1/5 ليتر مايع بنزين بدست مي آيد، لذا با اجراي كامل طرح كهاب مايع بدست آمده از اين ميزان بخار توليد شده، روزانه 360 هزار ليتر و سالانه بيش از يكصد ميليون ليتر بنزين استحصال شده به چرخه مصرف باز مي گردد .

## Slide 4: راهكارهاي عملي كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار بنزين
• فاز اول: جمع آوري بخار بنزين از جايگاه هاي سوختگيري
• فاز دوم: جمع آوري بخار بنزين از انبار هاي نفت
• فازسوم: تبديل بخار بنزين جمع آوري شده به مايع با نصب سيستم هاي بازيافت بخار بنزين (VRU)

## Slide 5: فاز اول اجرای طرح کهاب
مرحله اول طرح کهاب: نصب تجهيزاتي در جايگاه ها به منظور كنترل و كاهش تبخير بنزين ازمخزن جايگاه و جمع آوري بخار بنزيني كه در طي عمليات تخليه توسط نفتكش به هوا منتشر مي گردد. (به دلیل پاره ای از موانع به طور کامل اجرا نگردید)
مرحله دوم طرح کهاب: نصب تجهيزات و ايجاد تغييراتي در ديسپنسرها جهت جمع آوري و هدايت بخار بنزيني كه حين سوختگيري خودروها از باك خارج شده
مرحله سوم طرح کهاب: انتقال بخارات بنزین جمع ‌آوری شده به سیستم بازیافت و تبدیل آن‌ ها به سوخت مایع.

## Slide 6: مرحله اول
این مرحله از سایر مراحل ارجحیت بیشتری دارد.
بیشترین مقدار بخار بنزین را جمع ‌آوری میکند.
مخزن جایگاه از طریق یک لوله به تانکر متصل شده و بخارات بنزین تولید شده در مخزن جایگاه به تانکر حمل سوخت منتقل می ‌شوند تا به محل بارگیری تانکر منتقل شوند و در آنجا بازیافت شوند.
با توجه به تخلیه تانکر فشار منفی کمی ایجاد می‌ شود و در مقابل، در مخزن جایگاه که در حال بارگیری است، فشار مثبت ایجاد می‌ شود. با توجه به تمایل سیال برای انتقال از منطقه با فشار مثبت به منطقه با فشار منفی، بخار بنزین از مخزن جایگاه به تانکر حمل سوخت منتقل می ‌شود.

## Slide 7: مرحله دوم
در مرحله دوم طرح کهاب، بخار بنزین تولید شده در باک خودرو ها در هنگام سوخت ‌گیری به مخزن جایگاه منتقل می‌ شود تا از آنجا به تانکر حمل سوخت یا سیستم بازیافت سوخت منتقل شود. در این مرحله، انتقال بخار سوخت نسبت به مرحله اول چالش ‌برانگیزتر است. زیرا باک خودرو ها به دلیل اندازه کوچک، فشار منفی کمتری تولید می ‌کنند و انتقال بخار بنزین نیز دشوارتر است.

## Slide 8: مرحله سوم
مرحله تبدیل بخارات بنزین جمع آوری شده به مایع
بازیافت بخار سوخت را می‌ توان به سه روش تبریدی، غشایی و جذبی انجام داد. این مرحله می ‌تواند در جایگاه انجام شود و تجهیزات سیستم بازیافتی در جایگاه نصب شود و بخارات جمع‌ آوری شده به آن هدایت شود. همچنین، می‌توان عملیات بازیافت را در خارج از جایگاه انجام داد و بخارات بنزین توسط تانکر به محل مورد نظر منتقل شوند.

## Slide 9
وظایف وزارت بهداشت در خصوص طرح کهاب

## Slide 10: وظایف وزارت بهداشت در خصوص طرح کهاب
بازرسی از جایگاههای سوخت فعال و اعلام نواقص و صدور اخطاریه
پیگیری جهت اندازه گیری عوامل زیان آور (حداقل یک بار در طول اجرای طرح کهاب)
پیگیری جهت انجام پایش بیولوژیک
بررسی وضعیت بهداشتی تاسیسات
پیگیری انجام اقدامات کنترل مدیریتی
ارائه آموزش با محوریت مبانی بهداشت حرفه ای، عوامل زیان آور، لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی
پیگیری انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان
معرفی کارفرمایان متخلف از مواد قانونی به مراجع قضایی

## Slide 11: تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز در جایگاههای سوخت

## Slide 12: حدود مجاز مواجهه و مبنای تعیین حدود مجاز برای BTEX

## Slide 13: نمونه برداری از BTEX
روشهای نمونه برداری:
NIOSH 1500, 1501, 3700, 3800
OSHA 12
NIOSH 1500, 1501, 3800
OSHA 111
NOSH 1501, 3800
OSHA 9, 89
NIOSH 1501, 3800
OSHA 1002
بنزن
تولوئن
اتیل بنزن
زایلن

## Slide 14: NIOSH 1501
تجهیزات نمونه برداری:
1- جاذب زغال فعال پوسته نارگیل 100mg/50mg
2- پمپ نمونه برداری ترجیحاً Low Flow
3- متعلقات مربوط به نمونه برداری مثل گیره و شلنگ و...

## Slide 15: NIOSH 1501

## Slide 16: NIOSH 1501
ملاحظات نمونه برداری:
1- دبی
2- حجم
3- مدت زمان نمونه برداری
T=V/Q
4- Breakthrough

## Slide 17: NIOSH 1501
مدت زمان نمونه برداری:
T=V/Q
T=8/0.2= 40 min
T= 8/0.1= 80 min
T= 8/0.05= 160 min

## Slide 18: NIOSH 1501
مدت زمان نمونه برداری:
T=V/Q
T=8/0.2= 40 min
T= 8/0.1= 80 min
T= 8/0.05= 160 min
برای میزان مواجهه کاری 8 ساعت که 70 درصد آن می شود حدود 6 ساعت یا 360 دقیقه برای اندازه گیری و مقایسه با TWA نیاز به 5 نمونه با دبی 0.1 l/min و یک نمونه 15 دقیقه ای جهت STEL آلاینده های بنزن و زایلن می باشد. چنانچه میزان مواجهه بیش از 8 ساعت باشد می توان از روش نماینده گیری به منظور کاهش هزینه ها استفاده کرد.

## Slide 19: تعداد کل جایگاهها و تعداد جایگاههای دارای اندازه گیری آلاینده های آلی BTEX
Chart: 
| اردستان | اصفهان 1 | اصفهان 2 | برخوار | بویین میاندشت | تیران | چادگان | خمینی شهر | خوانسار | خور | دهاقان | سمیرم | شاهین شهر | جرقویه | کوهپایه | هرند | ورزنه | شهرضا | فریدن | فریدونشهر | فلاورجان | گلپایگان | لنجان | مبارکه | نائین | نطنز | نجف آباد | استان
تعداد کل جایگاههایی که سنجش ترکیبات آلی فرار را انجام داده‌اند * (صرفا سنجش های انجام شده به منظور محاسبه متوسط وزنی- زمانی مواجهه با ترکیبات آلی فرار(OEL-TWA) مورد تائید می باشد.) | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 71
تعداد کل جایگاههای بنزین تحت پوشش * (موجود) | 11 | 28 | 42 | 9 | 3 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 | 14 | 13 | 14 | 5 | 15 | 273

## Slide 20: درصد آلاینده های آلی BTEX بالاتر از حد مجاز در جایگاههای سوخت استان اصفهان
Chart: 
| بنزن | تولوئن | اتیل بنزن | زایلن
1402 | 26 | 13 | 0 | 0
1401 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
1400 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0

## Slide 21: دلایل بالا بودن غلظت آلاینده های آلی منتشر شده از بنزین
کیفیت بنزین
عدم رعایت مدت زمان ماند بنزین در انبارهای نفت
دمای بالای بنزین در زمان رسیدن به جایگاه
عدم تجهیز نفتکش ها به سیستم جمع آوری گاز و بخارات
عدم تکمیل کلیه مراحل طرح کهاب در جایگاهها